EXEMPLE DE  PROTOTYPAGE PAR STRATOCONCEPTION

Mise en place et paramétrage des inserts

## Strates

Chaque tranche est décomposée en sous éléments 2D appelés passes.

Choix des paramètres de stratification

Résultat de la stratification

## Parcours d'outil et code machine

Résultat du parcours d'outil

Génération du code iso

## Enregistrement des fichiers

# Partie usinage

Durée: 25 min sans le temps d'usinage de la pièce ((1h15)

## Lancement du pilote machine

Résultat de l'ouverture du fichier ISO

## Réglages de la machine

## Préparation de la matière et mise en place

Application du scotch double face

Mise en place dans la machine

## Lancement de l'usinage

Résultat de l'usinage

## Récupération des strates usinées

Récupération de la plaque

Finition

# Text boxes

Démarche : La démarche est identique au choix des paramètres pour l'usinage des inserts.

Vous allez choisir l'outil N°3 nommé D:3 HAM rèf:44800300, puis cliquez sur "OK" pour valider votre sélection

Choix des paramètres d'usinage des surfaçages

Le scotch double face sert à fixer la plaque sur le plateau martyr.

Après avoir dépoussiéré votre plaque de médium d'épaisseur 10mm, posez le scotch double face en le lissant au fur et à mesure pour ne pas emprisonner de bulles d'air.

Espacez ensuite chaque bande d'environ 5cm (une largeur de rouleau).

Ce réglage consiste à indiquer à la machine son point de départ d'usinage. C'est le réglage des P.O.P. (Prise d'Origine Pièce).

Ce réglage est nécessaire à chaque changement d'outil (sortie d'outil différente d'une fraise à l'autre).

Les P.O.P. s'effectuent sur les trois axes de la machine: X, Y, Z.

Les valeurs de P.O.P. en X et Y correspondent à la position du coin en bas à gauche de votre plaque. Elles sont égales à zéro (P.O.P. X=0; P.O.P. Y=0). Votre plaque sera positionnée au coin an bas à gauche de votre plateau martyr (voir photo dans chapitre "Préparation de la matière et mise en place" page n°17).

La P.O.P. en Z se fait sur le capteur d'outil.

Assurer vous que votre capteur est bien configuré. Pour cela, référez-vous à la documentation fournie avec votre machine.

Ouverture du tableau de bord

Mise en place des inserts

Après avoir aspiré les copeaux, insérez entièrement les coins dans les rainures du plateau martyr pour décoller les strates

Retrait des inserts et remplacement par des bouchons en médium

Choix d'une précision de 0.2mm

Notes: Le code machine est le code transmis à la commande numérique. Il est spécifique à chaque station de Stratoconception®.

On retrouve le fichier dans l'arbre de conception

Démarche :

( Sélectionnez le fichier ISO , puis cliquez sur le bouton droit de la souris.

(Dans la liste déroulante, choisissez la commande "Lancer Pilote".

(Cette commande lance directement la partie "GPILOTE" du logiciel "CharlyGRAAL" et ouvre automatiquement le fichier ISO sélectionné

Notes:

A l'ouverture automatique du "Gpilote", un message apparaît vous demandant de choisir un outil pour la simulation.

Cliquez sur "OK" puis choisissez un outil dans la liste qui vous est proposée.

Cet outil va uniquement vous permettre d'avoir un rendu réaliste en cas de simulation du parcours. En aucun cas il n'intervient dans les paramètres du programme ISO que vous chargez.

Effectuez toutes les étapes qui vous sont demandées au fur et à mesure jusqu'au chargement complet de votre fichier

Une fois l'usinage terminé, une fenêtre indiquant la fin d'usinage s'ouvre, cliquez sur "OK" pour fermer cette fenêtre.

Temps d'usinage : 1h15

Récupérez la plaque

Après avoir retirer le film de protection du scotch double face, positionnez la plaque au coin en bas à gauche de votre plateau martyr.

Exercez manuellement une légère pression sur la plaque pour bien faire adhérer le scotch sur le plateau martyr.

Fermez ensuite le capot de la machine.

Plateau martyr

Plaque

Arasement des bouchons

Ponçage des bouchons

Poncez légèrement la pièce afin de supprimer la marque sur le bord des strates liée au chanfrein de votre outil.

Utilisez un rifloir ou du papier à poncer.

Pièce finie

Position des P.O.P. X et P.O.P. Y

Démarche: A l'aide de la souris et du bouton gauche,

placez les inserts directement sur la pièce.