## Slide 1
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pédagogique
Ecole Nationale Polytechnique d’Oran Maurice Audin
Département de Génie Civil
Cours en ligne : Topographie - mesures indirectes
SECTION II
Enseignant :
AYED Kada, maitre de conférences, ENPO MA
Email: ayeddzkada@gmail.com, Kada.ayed@enp-oran.dz
Tel : 06 99 56 59 24
Année: 2022/2023

## Slide 2
Introduction
Le présent cours est destiné aux ingénieurs génie civil de l’école nationale polytechnique d’Oran. Ce cours initie l’ingénieur concepteur à des connaissances importantes dans le domaine de la topographie.
Ce cours présente dans un premier temps une première partie sur les différentes terminologies et définitions sur la topographie, en seconde partie, il traite mesures et indirects en planimétrie.
J’espère que ce document sera utile pour les ingénieurs en Génie Civil, ingénieur en travaux public.

## Slide 3
Sommaire
Quelques notions sur les mesures indirectes
Mesure stadimétrique à angle constant
Mesure de distance sue un terrain plat et inclinée
Mesure sur mir ascendante et descendante
Exemple d’application
Mesure sur stadia
Le théodolite wild
La mise en station d’un instrument topographique
Principes de mesure d’angles horizontaux
Calcul de gisements
Principe de mesure d’angles verticaux
Planimétrie
Principaux procèdes de levés

## Slide 4
Une mesure est indirecte lorsqu’on n’a pas recours à un étalon, c’est une mesure sans déplacement de l’opérateur, c’est une procédure plus rapide pour les plus grande distances, elle a comme avantage de faire des mesures dans un terrain accidentées.

## Slide 5
A une extrémité de la longueur horizontale à mesurer D, un opérateur se place à la station S (exemple un théodolite)

## Slide 6
Conclusion:
L’écartement des traits stadimétriques est H=AB,
La mesure de la distances est égale à D=K. AB= K.H

## Slide 7
La mire peut être placée horizontalement sur un support à a même hauteur que l’axe de tourillons de l’appareil perpendiculairement à la visée. La distance lue dans l’appareil est la distance suivant la pente P,
Donc D est égale à

## Slide 8
Les rayons SA et SB interceptent sur la mire un segment H trop long. La longueur interceptée est correcte si la mire est bien perpendiculaire en M à la visée médiane.

## Slide 9
Visée ascendante: la distance OE horizontale D, voir fig. suivante, est égale à
D= D1+D2

## Slide 10
Visée descendante: la distance OE horizontale D suivante la figure ci-dessous, D= D1-D2

## Slide 12
Le théodolite optique mécanique

## Slide 13
Mesure stadimétrique
La distance horizontale Dh égale à:
Si la visée est horizontale (V=100gr), Dh égale à:
Elle vaux 100
Pour V=100gr

## Slide 16
Mise en station d’un instrument topographique
1er calage par rapport à la bulle circulaire (plateau horizontal)
2em réglage par rapport à une ligne qui passe par V1 et V2 selon la direction de la bulle torique (ligne horizontal), toujours on réglé avec les deux vises au même temps.
3em réglage (demi tour de l'alidade , 200gr) par rapport à une ligne qui passe par V1 et V2 (ligne horizontal) en position 1 bien réglée en position 2 inclinée vers V2.
4em réglage par la vise 3 par rapport à un plan qui passe par V1, V2 et V3 (plan horizontal) ¼ de tour, 100gr.

## Slide 17
Principe de mesure d’Angles horizontaux
Cercle horizontal

## Slide 19
Le gisement d’une direction AB est l’angle horizontal mesuré positivement dans le sens horaire entre l’axe des ordonnées du système de projection utilisé et cette direction AB
Mathématiquement, c’est l’angle positif en sens horaire entre l’axe des ordonnée du repère et le vecteur AB, il est compris entre 0 et 400gr,

## Slide 20
Calcule du gisement a partir des coordonnées cartésiennes:
Application: calculer a partir de la formule ci-dessus le gisement dans la direction AB.
On observe que dans ce schéma il y a une incohérence de ce résultat.
L’angle donnée est visiblement pas égal à -57,045gr mais c’est -57,045+400= 342,955gr.
En fait, il y a l’angle auxiliaire, pour obtenir GAB il faut donc tenir compte de la position B par rapport au point A. donc on parle de quadrants.

## Slide 22
Utilisation du gisement pour calculer les coordonnées
Exemple
Réponse

## Slide 23
L’angle vertical z noté V est indiqué par le cercle vertical du théodolite en position de référence cercle gauche,
ce cercle est solidaire avec la lunette.
z est appelé l’angle zénithal, c’est un angle projeté dans l’axe vertical de l’appareil,
résumé
Principe de mesure d’Angles verticaux

## Slide 25
Double retournement

## Slide 27
PLANIMETRIE
Un “ levé topographique ” est une opération qui se déroule généralement en deux phases distinctes et complémentaires :L’établissement d’un canevas, Le levé des détails
1.1 Le canevas
constitué de points bien répartis sur la surface à lever, la position desquels doit être établie avec une précision au moins égale à celle que l’on attend du levé. Par des mesures d’angles et de distances, on détermine les coordonnées X et Y de chacun de ces points encore appelés “ sommets ” ou “ stations ”. Le canevas doit être homogène (côtés de longueur sensiblement égale), proche des détails à lever et doit comporter un nombre réduit de côtés (n=10 à 12 maximum). Les stations du canevas serviront d’appui au levé des points de détail et ne figureront pas sur le plan définitif.
1. GENERALITES
    ABCD : Canevas principal
    EFGH : Canevas secondaire
    A, B, C, D : Stations principales
    E, F, G, H : Stations secondaires
    1, 2, 3… : Points de détail
1.2 Le levé des points de détail
Ils sont déterminés avec le maximum de précision, en vue de figurer sur le plan définitif. Chacun d’eux devra être contrôlé par des mesures surabondantes (minimum 3 éléments).

## Slide 28
2.1 Le cheminement ou polygonation
Définition :
Le cheminement est une série de rayonnements consécutifs allant d’un point connu A à un autre point connu D. Le rayonnement est rappelons le l’opération qui consiste à fixer à partir d’un point donné A, la position d’un autre point (B par ex), connaissant sa direction et sa distance (L)). Le cheminement peut être ouvert (origine et extrémité différentes) ou fermé (origine et extrémité confondues).
PRINCIPAUX PROCEDES DE LEVE
Exécution d ’un cheminement :
Mode décliné : Chaque côté est lié à une direction de référence qui est ici le Nord magnétique.
Mode goniométrique : La direction d’un côté est liée à celle du côté précédent par l’angle observé qu’ils font entre eux (angle topographique, désigné par la lettre T, angle à gauche par rapport au sens du cheminement).

## Slide 29
Transmission de gisements :
Rappelons que le gisement d’un côté AB est l’angle formé par ce côté avec l’axe OY (compté dans le sens direct, sens indiqué par les aiguilles d’une montre). Si l’on connaît GAB, on pourra écrire :
GBA = GAB + 200 gr
PRINCIPAUX PROCEDES DE LEVE
Le gisement étant défini à 2kp près, on pourra déterminer GBC à partir de GAB et de l’angle topographique en B.
GBC = GAB + 200 gr + TB
Gisement de départ et de fermeture d ’un cheminement :
La formule précédente permet de calculer le gisement d’un côté si on a mesuré l’angle topographique et si on connaît le gisement du côté précédent. Dans un cheminement il faut donc connaître le gisement du premier côté. Pour cela il faut connaître les coordonnées des deux points constituant les extrémités du premier côté (ce sont les points géodésiques, généralement représenté par le symbole D sur les figures).
Dx = XB – XA
Dy = YB – YA
tg G = Dx / Dy,
d’où G (en grades)

## Slide 30
PRINCIPAUX PROCEDES DE LEVE
Remarque : Notion de “ g ”
En fait pour faciliter les calculs, on détermine l’angle “g ” tel que tg g = (D le + petit/ D le plus grand).
Suivant le signe de Dx et de Dy et selon que Dx > Dy ou inversement, on a une relation simple entre “ g ” et G :
GAB = 100 gr + g GAB = 300 gr - g
On s’assurera alors que le gisement de fermeture déterminé par transmission est bien égal au gisement de fermeture calculé indépendamment du cheminement.
Sinon on calcule : DG = GFEXP – GFTHEO (GFEXP = gisement de fermeture expérimental, GFTHEO = gisement de fermeture théorique). Si DG (écart de fermeture angulaire) est inférieur à la tolérance fixée, on le répartit sur les angles topographique sachant que :
    La compensation est toujours de signe opposé par rapport à l’écart.
    Les angles dont les côtés sont les plus courts sont compensés prioritairement.
Les gisements sont modifiés en conséquence.
De la même manière, si l’on connaît les coordonnées des deux points constituant les extrémités du dernier côté du cheminement, on pourra déterminer le gisement de ce dernier côté, appelé fermeture.

## Slide 31
Calcul des coordonnées des sommets du cheminement :
A partir du point connu A, les coordonnées de B seront :
XB = XA + Dx et YB = YA + Dy
Il faut donc déterminer les coordonnées relatives Dx et Dy :
Dx = L sin GAB
Dy = L cos GAB
PRINCIPAUX PROCEDES DE LEVE
Ainsi pour le cheminement AE représenté par la figure suivante, on déterminera de proche en proche, les différentes abscisses et ordonnées relatives Dx1, Dx2, Dx3… Dy1, Dy2 , Dy3…

## Slide 32
Écart de fermeture, compensation :
On détermine la différence d’abscisses DX et d’ordonnées DY entre les points origine et extrémité du cheminement.
On compare : DX à SDx (Dx1 + Dx2 + Dx3…)
DY à SDy (Dy1 + Dy2 + Dy3…)
le travail est parfait alors DX = SDx et DY = SDy, sinon on calcule dx = SDx – DX et dy = SDy - DY
On trace sur un graphe la direction générale du cheminement (droite qui joint l’origine à l’extrémité, A et E sur la figure).
L’intersection des axes rectangulaires représentant l’extrémité théorique E du cheminement, on porte les écarts dx et dy pour situer le point d’arrivée expérimental E’ (fig ci-dessous). L’écart EE’ est appelé écart planimétrique de fermeture. On peut le décomposer en deux composantes orthogonales EE’’ et E’E’’ (en abaissant la perpendiculaire de E’ sur la direction générale du cheminement). Après mesure de ces deux écarts et comparaison avec les tolérances fixées, on compense les coordonnées relatives (s’il y a lieu), proportionnellement à la longueur des côtés. Ce n’est qu’après cette ultime correction que l’on déterminera les coordonnées définitives des sommets du cheminement.
PRINCIPAUX PROCEDES DE LEVE

## Slide 33
Calcul des coordonnées d ’un point, méthode italienne :
1 – On détermine les coordonnées du point N (intersection du segment MC avec le cercle circonscrit à AMB). Pour cela : on détermine GAB (à partir des coordonnées de A et B) : d’où GAN = GAB – b et GBN = GBA + a
Les coordonnées de N sont obtenues par intersection connaissant A, B, GAN et GBN
2 – On détermine GNC (à partir des coordonnées de N et C) Comme M, N et C sont alignés : GMC = GNC
GMA = GMC – a
GMB = GMC + b
D’où GAM et GBM
On obtient ainsi M par intersection à partir de A, B, GAM, GBM
PRINCIPAUX PROCEDES DE LEVE
Remarque : Si M est interne à A, B, C
1 – GAN = GAB – NAB, GBN = GBA + NBA d’où :
NAB = NMB = 200 gr – b et NBA = NMA = 200 gr -g
Les coordonnées de N sont obtenues par intersection
2 – Avec N et C connus on obtient GNC
Comme N, M et C sont alignés alors GMC = GNC
GMA = GMC + g et
GMB = GMC – b
D’où l’on obtient GAM et GBM
Les coordonnées de M sont obtenues par intersection

## Slide 34
Contrôle :
La vérification du relèvement est réalisée en utilisant d’autres points D, E … connus. Soit un point D (XD, YD) connu, on peut déterminer GMD calculé (à partir des coordonnées des points M et D). Par ailleurs l’opérateur mesure sur le terrain l’angle CMD = g (1) ou BMD = b + g (2)
GMD observé = GMD + b + g (2)
GMD observé = GMB + g (1)
On compare GMD calculé avec GMD observé
PRINCIPAUX PROCEDES DE LEVE
M externe à A, B, C, D
M interne à A, B, C, D

## Slide 35
3.1 Le rayonnement
Principe :
Il s’agit de déterminer les coordonnées rectangulaires d’un point M à viser à partir d’une station A, connaissant la direction AM (déterminée à partir d’un axe de référence) et la distance AM.
PROCEDES DE LEVE SECONDAIRES
Calcul :
La direction AM étant définie par son gisement, le calcul des coordonnées est simple. (GAM = a)
Dx = L sin a,
Dy = L cos a
D’où : XM = XA + Dx,
YM = YA + Dy
Contrôle :
On peut contrôler les coordonnées de M :
    Par rayonnement à partir d’un autre point connu B (Si l’on connaît BM et GBM)
    Par intersection à partir de A et B connues (connaissant GAM et GBM)
Application :
Déterminer les coordonnées des points 1 et 2 visés depuis la station O. On contrôlera ces deux points, par rayonnement à partir de la station C (le point 2 peut également être visé depuis la station A, le point 1 par intersection à partir des stations B et C).

## Slide 36
3.2 Abscisses et ordonnées
Lorsque les points à lever sont très proches d’un alignement connu, il est souvent plus commode de les définir par leurs abscisses et ordonnées par rapport à cet alignement (ou ligne d’opération). Si la ligne d’opération est un côté du cheminement, les coordonnées des points sont obtenues à partir de celles des sommets ainsi que des abscisses et ordonnées (mesurées au ruban), par un calcul de changement de base classique.
PROCEDES DE LEVE SECONDAIRES
Calcul :
Le point M proche de l’alignement AB est défini par son abscisse Am’ = x’ et son ordonnées
Mm’ = y’. La direction AB (ou AX’) est connue : GAB = a.
Déterminer les coordonnées rectangulaires de M (dans le système d’axes choisi AX, AY).
XM = XA + x, YM = YA + y
On détermine d’abord les coordonnées relatives x et y : x = Am’’ – M’m’’, y = m’’m’ + MM’’ soit : x = x’ sin a – y’ cos a, y = x’ cos a + y’ sin a
X
Y
M
x
G=a
y
A
x’
X'
y'
M''
M'
m''
m'
B

## Slide 37
Références bibliographiques
Topographie opérationnelle, Mesures - calculs - dessins – implantations, Michel Brabant avec la contribution de Béatrice Patizel, Armelle Piègle, Hélène Müller - Collection Blanche BTP,
Topographie et topométrie modernes - Tome 1 et 2, Serge Milles, Jean Lagofun
Cours de Topographie et Topométrie Générale, Jean-Baptiste HENRY, https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4721,