## Slide 1
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pédagogique
Ecole Nationale Polytechnique d’Oran Maurice Audin
Département de Génie Civil
Cours en ligne : Topographie - Nivellement
SECTION III
Enseignant :
AYED Kada, maitre de conférences, ENPO MA
Email: ayeddzkada@gmail.com, Kada.ayed@enp-oran.dz
Tel : 06 99 56 59 24
Année: 2022/2023

## Slide 2
Le nivellement direct appelé aussi nivellement géométrique, consiste à déterminer la dénivelée entre les points AB (ΔH AB ) à l’aide de niveau.
La mire est placée successivement sur les deux points A et B, L’opérateur lit la valeur ma au point A mb. La différances des lectures sur la mire égale à la dénivelée des lectures entre A et B.
Nivellement direct et indirect

## Slide 3
C’est un cheminement de plusieurs points qui commencent d’un points de départ connue en altitude A et un points d’arrivée B connue en altitude. Lorsqu’on cherche a déterminer l’altitude du point B inconnu du point A connu on fait un cheminement ALLER-RETOUR. Lorsqu’on démarre et on fait plusieurs point pour terminer sur le même point donc ce type est appelé cheminement fermé.
Cheminement simple
Nivellement par cheminement

## Slide 6
NIVELLEMENT INDIRECT (OU TRIGONOMETRIE)
L’appareil placé à la verticale de A vise le point b d’une mire tenue verticalement en B. Soient A’ et a’ les projections horizontales de A et a sur la verticale de B.
On peut écrire :
A’B + Bb = A’a’ + a’b
dN + hm = hi + D
dN = D + hi - hm
Dans cette expression dN est la dénivelée entre A et B. hi est la hauteur de l’axe des tourillons, hm est la hauteur lue sur la mire. D est la dénivelée instrumentale. Selon que l’appareil mesure le site i, l’angle zénithal z ou la pente P, on a :
D = L sin i = D tg i
D = D cotg z
D = Dp
2.1 Principe
Soient deux points A et B dont on veut déterminer la différence d’altitude. On utilise dans ce cas :
    Un théodolite (ou éclimètre) permettant la mesure des angles verticaux
    Un clisimètre mesurant les pentes
Lorsque cela est possible on s’arrange pour égaler hm et hi en visant la hauteur de mire. Dans ce cas : dN = D

## Slide 7
2.2 Pratique du nivellement indirect
Le nivellement indirect est employé pour la détermination rapide des altitudes dans les terrains même très accidentés ou dans des visées à grandes distances. Il est surtout utilisé avec les levés stadimétriques. On ne peut l ‘employer que lorsque la précision requise ne doit pas être très grande, de l’ordre de quelques centimètres. On utilise le procédé pour le rayonnement, le cheminement, le relèvement, l’intersection.
2.3 Appareils
Les éclimètres :
Ils donnent la valeur de l’angle d’inclinaison de la visée (en grade)
- Règle à éclimètre
- Théodolite et tachéomètre
Les clisimètres :
Ils donnent, avec son signe, la valeur de la tangente de l’angle de pente de la visée (en %).
Remarque :
Notons que i et P sont comptés positivement au dessus de l’horizon et négativement en dessous. D aura dons le signe de i ou de P.dN indiquera la différence d’altitude de B par rapport à celle de A
NIVELLEMENT INDIRECT (OU TRIGONOMETRIE)